## Slide 1
SISTEMAS INTELIGENTES
Sistema de Monitoreo de
Peletizacion con LLM Multimodal
Prescripciones inteligentes en tiempo real mediante
Gemini 2.5 Flash, RAG, RLHF, Agentic AI y Tool Use
11,451
lineas de codigo
26
modulos Python
5
APIs Google Cloud
17/20
conceptos del curso
Brian | Omar | Isabela
Marzo 2026
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas

## Slide 2
1
El Problema Industrial
ANTES
Alertas genericas inutiles:
"Temperatura baja, revise el equipo"
El operario no sabe:
- Que revisar primero
- Cual es la causa probable
- Que tan urgente es
Resultado: fatiga de alarmas,
producto fuera de especificacion
DESPUES (nuestro sistema)
Prescripciones inteligentes:
"La temp cae a 2.3 C/min pero la
presion esta estable en 18 PSI.
Vapor llega pero no transfiere.
Revise trampa TD42, purgue
condensado por valvula inferior."
El operario sabe EXACTAMENTE
que hacer y por que.
Objetivo: Convertir telemetria cruda en prescripciones accionables mediante LLM multimodal + RAG + RLHF + Agentic AI
Stack tecnologico:
Gemini 2.5 Flash
Vertex AI
Pub/Sub
Telegram
Gemma 2B
Matplotlib
pandas
Python 3.11
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 3
2
Arquitectura del Pipeline (8 capas)
1
Telemetria
CSV / Pub/Sub
▼
2
Motor Reglas
ISA-18.2 + EMA
▼
3
Feature Store
Matriz 3x3 + Pearson
▼
4
RAG
YAML + CSV + Maestros
▼
5
RLHF
Few-shot adaptativo
▼
6
LLM Agentico
Gemini + 7 tools
▼
7
Shadow Mode
A/B testing paralelo
▼
8
Telegram
Audio+texto+foto+PDF
Diseno modular
Cada capa es independiente.
Si el LLM falla, el motor de reglas sigue operando.
Si el Feature Store falla, Gemini recibe datos basicos.
Si Gemini falla, Gemma 2B local toma el control.
Degradacion graceful: el sistema NUNCA se cae completamente.
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 4
3
Fundamentacion Teorica I: RAG + RLHF + Feature Store
RAG (Lecture 5)
• No entrenamos el modelo
• Conocimiento de planta se RECUPERA de YAML/CSV
• Se INYECTA en el prompt en cada llamada
• 20 fallas + 8 SOPs + 17 incidentes
• Se actualiza editando un archivo, no reentrenando
RLHF Liviano (Lecture 5)
• Operario califica cada prescripcion
• UTIL (1.0) -> few-shot positivo
• FALSO_POSITIVO (0.0) -> antipatron
• Se inyecta en el prompt automaticamente
• Sistema MEJORA con cada interaccion
• >30% FP en 14 dias -> alerta de deriva
Feature Store (Ingenieria)
• Tasa de cambio (-2.3 C/min)
• Tendencia (DESCENDENTE)
• Matriz 3x3 (temp x presion)
• Correlacion Pearson (anomala)
• Score anomalia global (0-1)
• Gemini razona con numeros, no solo estados
Por que RAG y no Fine-tuning?
1) Datos insuficientes (~50 incidentes vs miles necesarios) | 2) El conocimiento cambia (nuevas formulas) - RAG se actualiza sin reentrenar | 3) Evitamos catastrophic forgetting (Lecture 10) al no modificar pesos del modelo
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 5
4
Fundamentacion Teorica II: Agentic AI + Multimodal
Loop Agentico ReAct (Lecture 7)
1
Gemini ANALIZA la alerta + features + imagen + GIF
2
DECIDE: 'necesito el historial de esta maquina'
3
LLAMA: consultar_historial(id_maquina=301)
4
RECIBE resultado y RAZONA de nuevo
5
DECIDE: 'ya tengo suficiente contexto'
6
GENERA prescripcion final especifica
7 Herramientas del Agente
• consultar_historial (alertas pasadas)
• obtener_formula_activa (limites T/P)
• obtener_operario_turno (quien opera)
• ajustar_umbral (con limites de seguridad)
• escalar_supervisor (cola thread-safe)
• registrar_accion (CSV persistente)
• analizar_feedback (tasa FP + deriva)
Multimodal (Lecture 8)
Gemini recibe en UNA llamada:
Texto (prompt 3000 tokens)
Imagen PNG (panel de tendencia)
GIF animado (30s de evolucion)
Audio del operario (STT integrado)
Foto del equipo (vision por computador)
Es un agente REAL (no logica hardcodeada)
Gemini DECIDE que herramientas usar, en que orden, y cuando tiene suficiente info. No hay if/else que diga 'siempre consulta historial primero'.
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 6
5
Resiliencia, Seguridad y Decisiones
Circuit Breaker (Lectures 9)
CERRADO: Gemini responde OK
| 3 fallos consecutivos
ABIERTO: Gemma 2B local (CPU)
| cada 5 min prueba Gemini
SEMI-ABIERTO: 1 prueba
| exito -> CERRADO
Gemma = Knowledge Distillation de Gemini
1.5 GB RAM | ~800ms | Espanol nativo
Seguridad (Lecture 6)
Anti prompt-injection:
Mensajes fuera de tema -> rechaza
y redirige al incidente activo
Limites hardcodeados:
Presion: 2-45 PSI
Temperatura: 40-120 C
Corriente: 0-490 A
Sin acceso a shell ni filesystem
Decisiones de Ingenieria
Decision | Justificacion
Por que Gemini? | Unico LLM con texto+imagen+audio+GIF en UNA llamada. Prompt caching -90% costos. Gemma como fallback compatible.
Por que RAG y no Fine-tuning? | Datos insuficientes + conocimiento cambiante + evita catastrophic forgetting.
Por que ISA-18.2? | Estandar industrial para alarmas. Maquinas de estado + histeresis + anti-spam evitan alarm fatigue.
Por que no Vector DB? | Volumen pequeno (~50 incidentes). Busqueda lineal en YAML <1ms. En produccion SI migrariamos.
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 7
6
Demo: Conversacion Real con el Sistema
Alerta con panel multimodal + Audio del operario con respuesta inteligente + Foto del equipo analizada por Gemini

## Slide 8
7
Demo: Memoria + Resolucion + Cierre de Incidente
Maria recuerda TODO
lo dicho en el incidente
Operario confirma:
"Solucionado"
Sistema cierra incidente
y reanuda monitoreo
Conversacion se
persiste para RAG
y RLHF futuro

## Slide 9
8
Conceptos del Curso Implementados (17/20)
Concepto | Implementacion | Concepto | Implementacion
Generative AI (L2) | Gemini genera prescripciones | Tool Use (L7) | Function Calling
Transformer (L4) | Gemini = decoder-only | Human-in-the-loop (L7) | Botones Telegram
Prompt Engineering (L5) | Bloque fijo/variable | Multimodal (L8) | Texto+img+audio+GIF
Context Engineering (L5) | Role, tono, formato JSON | Minimal LLMs (L9) | Gemma 2B fallback
Few-shot (L4) | Ejemplos del feedback | K. Distillation (L4) | Gemma = destilacion
RAG (L5) | YAML + CSV inyectado | Quantization (L5) | Gemma cuantizado CPU
RLHF (L5) | Feedback -> few-shot | Prompt Injection (L6) | Guardia anti off-topic
Agentic AI (L7) | Loop ReAct + 7 tools | Explainability (L10) | Feature Store explicito
Codigo clave: Loop agentico con Tool Use
for iteracion in range(max_iteraciones): # max 5
response = cliente.models.generate_content(
contents=[imagen, gif, prompt],
tools=[types.Tool(function_declarations=herramientas)],
)
if response tiene function_call:
resultado = herramientas.ejecutar(nombre, args) # Gemini DECIDE
else:
return prescripcion_final # Gemini termino de razonar
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

## Slide 10
Gracias
Sistema de Monitoreo de Peletizacion con LLM Multimodal
RAG + RLHF
Agentic AI
Multimodal
Circuit Breaker
Feature Store
ISA-18.2
Gemma Fallback
A/B Testing
Preguntas y demostracion en vivo
Brian | Omar | Isabela
Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes